## Slide 1
HYDROCHECK
A agua do seu reservatorio esta segura agora?
Sistema Digital de Monitoramento de Qualidade da Agua em Reservatorios
UNIFESP · Instituto de Ciencia e Tecnologia · Circuitos Digitais · 2026
Breno Porto · Felipe Pereira · Guilherme Bento · Luis Fernando
ODS 3
ODS 6
ODS 9
Notes: Abertura do pitch. Comece com a pergunta retorica sobre a seguranca da agua. HydroCheck monitora qualidade da agua em reservatorios usando circuitos digitais classicos. UNIFESP ICT, 2026.

## Slide 2
O que voce nao monitora pode te adoecer
Reservatorios raramente tem monitoramento automatico. A verificacao e manual, esporadica e sujeita a falhas.
5
parametros sem vigilancia
Quimica silenciosa
Turbidez, pH e cloro residual saem dos padroes da ANVISA sem nenhum sinal visivel. A agua parece boa — mas nao esta.
2x
fatores que se combinam
Risco bacteriano composto
Temperatura alta sozinha nao e critica. Mas quando o cloro tambem falha, a combinacao cria condicao ideal para Legionella e colifecais se multiplicarem.
1
bit que ninguem ve
Exposicao fisica
Tampa aberta contamina o reservatorio diretamente. Sem monitoramento, a exposicao e invisivel ate aparecer nas consequencias da saude.
Notes: Problema: monitoramento manual falha silenciosamente. Agua pode estar fora dos padroes da Portaria ANVISA 888/2021 sem que ninguem saiba. Os tres riscos principais sao quimico, biologico e fisico.

## Slide 3
6 parametros. 1 circuito. Alertas em tempo real.
Comparadores classificam cada parametro em 3 zonas. Alertas combinados identificam riscos especificos de potabilidade.
SENSORES
22 bits de entrada
Turbidez
4 bits
pH
4 bits
Temperatura
5 bits
Cloro Residual
4 bits
Volume / Nivel
4 bits
Tampa
1 bit
CIRCUITO DIGITAL
5 blocos funcionais
Comparadores 5 bits
Classificam zonas
MUX 12:3
Inspecao por sensor
Flip-Flops T
Navegacao 1 botao
Flip-Flop D
Memoria da tampa
Somadores
Conta criticos
SAIDAS
LEDs + displays numericos
LED Verde — Parametro OK
LED Branco — Zona atencao
LED Vermelho — Zona critica
6 alertas de potabilidade
Display de temperatura
Display de criticos (0-4)
Notes: O fluxo e simples: Sensores -> Circuito Digital -> Saidas. Sem software, sem microcontrolador. Apenas logica digital classica. O operador ve os alertas em tempo real.

## Slide 4
Saidas: diretas, combinadas e sequencial
Turbidez
COMBINADO x2
LED Verde / Branco / Vermelho
DESINFECCAO_INEFICAZ | CONTAMINACAO_EXTERNA
TURB_CRIT + nao CLORO_CRIT | TAMPA + TURB_CRIT
Particulas blindam o cloro (ineficaz) e, com tampa aberta, contaminam diretamente
pH
DIRETO
LED Verde / Branco / Vermelho
PH_INSEGURO
pH acido corroi tubulacoes; pH alcalino neutraliza o cloro residual
Temperatura
COMBINADO
Display numerico 0-31 C (sem MUX)
ALERTA_BACTERIANO
Temp > 24 C + Cloro CRIT
Sem zona propria no MUX — age apenas como fator no alerta composto
Cloro Res.
DIRETO + 3 combinados
LED Verde / Branco / Vermelho
DESINFECCAO_CRITICA
Tambem: DESINF.INEFICAZ (neg.) / ALERTA_BACT. / CONTAM.EXTERNA
O sensor mais influente — participa em 4 dos 7 alertas do sistema
Volume
DIRETO
LED Verde / Branco / Vermelho
VOLUME_CRITICO
Abaixo de 13,5% sinaliza risco de esgotamento iminente
Tampa
SEQ. + COMBINADO
Flip-Flop D + 2 LEDs dedicados
TAMPA_ABERTA | CONTAMINACAO_EXTERNA
FF-D direto | TAMPA + (TURB_CRIT ou CLORO_CRIT)
Gera alerta proprio (exposicao) e combina com turbidez/cloro para contaminacao externa
Notes: Slide corrigido: DESINFECCAO_INEFICAZ e ALERTA_BACTERIANO sao alertas COMBINADOS — precisam de dois sensores simultaneamente. Cloro participa em 3 alertas: direto (DESINFECCAO_CRITICA), + os dois combinados. Tampa e o unico elemento sequencial.

## Slide 5
Inovacao: alertas que entendem combinacoes de risco
Nao apenas 'parametro fora do padrao' — o sistema identifica qual tipo de risco a combinacao representa.
CLASSIFICACAO
Comparadores de magnitude 5 bits
Cada sensor vs. limiar regulatorio
Flags verde / branco / vermelho
Base: ANVISA 888/2021 e OMS
Um bloco unificado atende todos
INSPECAO
MUX 12:3 + Flip-Flops T
1 botao navega pelos 4 sensores
LEDs acendem a zona do sensor
Display mostra numero do sensor
Contador T: 00-01-10-11-00
ALERTAS
Logica combinacional + Flip-Flop D
7 alertas de potabilidade especificos
PH inseguro / Vol. critico / Cloro critico
Contam. externa: tampa + turbidez/cloro
Desinf. ineficaz / Alerta bacteriano
Destaques: DESINFECCAO_INEFICAZ (turbidez blinda patogenos do cloro com cloro OK) e CONTAMINACAO_EXTERNA (tampa aberta + turbidez/cloro criticos) — documentados pela OMS.
Notes: O diferencial tecnico esta nos alertas combinados. O alerta DESINFECCAO_INEFICAZ e especialmente inovador: turbidez alta blinda patogenos do cloro mesmo quando o cloro esta dentro da faixa. Isso e documentado pela OMS e por Leziart et al., 2019.

## Slide 6
Por que o HydroCheck?
Tres diferenciais que o separam de solucoes convencionais de monitoramento de agua.
100%
Logica digital classica
Sem microcontroladores, sem firmware, sem nuvem. Comparadores, MUX, Flip-Flops e Somadores — circuitos que qualquer estudante de CD conhece. Reproducivel e auditavel.
7
Alertas especificos
Nao apenas 'sinal vermelho'. O sistema distingue risco bacteriano, desinfeccao ineficaz, contaminacao externa, cloro alto, pH alcalino. Cada LED acende por uma razao precisa.
3
ODS da ONU atendidos
ODS 3 (saude), 6 (agua potavel) e 9 (inovacao). O projeto converte circuitos digitais em ferramenta de impacto social concreto e custo minimo.
Notes: Tres diferenciais claros: (1) pureza tecnica — so logica digital; (2) granularidade dos alertas — 6 alertas especificos; (3) impacto — atende 3 ODS da ONU com custo minimo.

## Slide 7
Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel da ONU
Tecnologia digital de baixo custo convertida em impacto social mensuravel.
ODS 6
Meta 6.1
Agua Potavel e Saneamento
Monitoramento continuo detecta perda de potabilidade antes que a agua contaminada seja consumida — garantindo acesso a agua segura.
ODS 3
Meta 3.3
Saude e Bem-Estar
Alertas compostos identificam condicoes favoraveis a doencas de veiculacao hidrica: colera, salmonelose, leptospirose e infeccoes por Legionella.
ODS 9
Meta 9.1
Inovacao e Infraestrutura
Infraestrutura tecnologica de monitoramento baseada em circuitos classicos acessiveis — replicavel por escolas, comunidades e pequenos municipios.
Notes: O HydroCheck vai alem do projeto tecnico. Cada bloco do circuito tem um impacto social mensuravel. ODS 6: agua segura. ODS 3: prevencao de doencas. ODS 9: infraestrutura acessivel.

## Slide 8
Agua potavel e um direito.
Monitorar e uma responsabilidade.
WiredPanda · Circuitos Classicos · Baixo Custo · Impacto Real
Grupo
Breno Porto Pinheiro do Prado — RA 185196
Guilherme Bento Ramos — RA 185226
Felipe Pereira Silva — RA 188204
Luis Fernando Giaquinto Zolio — RA 185241
Obrigado!
Notes: Encerramento. O HydroCheck demonstra que circuitos digitais classicos podem gerar impacto social real. Proximo passo: simulacao completa no WiredPanda. Obrigado!